## Slide 1: OSPF
Open Shortest Path First
Integrantes : Casais Francisco, Mlikota Anna, Ibarrola Camila, Fernandez Cristian, Eberle Lautaro, Costa Valentín

## Slide 2: ¿Que es?
El OSPF es un Internal Gateway Protocol (IGP) usado para distribuir información de ruteo dentro de un sistema autónomo con router de host TCP/IP

## Slide 3: Propositos
Cantidad de saltos en dispositivos intermedios ilimitados
Admite Direcciones con con Mascara de Longitud Variable (VLSM)
Tiempo de convergencia breve
Utiliza IPs Multicast para enviar actualizaciones link-state
Los Routers pueden dividirse en áreas
Posibilidad de etiquetar y transferir rutas de otros dentro de un sistema independiente

## Slide 4: El Estado de Link es una descripción de una interfaz en el Router y también es la relación con sus Routers vecinos.
¿Qué quiere decir
Estado de Link?

## Slide 5: Mide la velocidad con la cual los Routers rellenan sus bases de datos La red no puede ser operativa hasta que no se consiga la convergencia
¿Qué quiere decir
Tiempo de Convergencia?

## Slide 6: 04 03 02
Un Router envía un anuncio de Estado de Link (LSA).
Se organiza la información utilizando LSA y la base de datos de estado de enlace LSDB.
Cada router almacena una copia del LSA y propaga la información a los demás.
Se calcula un árbol de trayectoria más corta a todos los destinos con el algoritmo Dijkstra.
¿ Cómo Funciona OSPF ?
01

## Slide 7: COSTO DE OSPF
El costo de una interfaz en OSPF es una indicación de la sobrecarga requerida para enviar paquetes a través de una interfaz específica.
La formula del coste se obtiene haciendo :
10000 0000/ancho de banda en bps

## Slide 8: ¿ Qué son las Áreas?
Sirven para poner un límite a la propagación de informacion y calculo de Dijkstra para un conjunto de Routers.
Debe haber un Área 0 conectada a todas las demás mediante enlaces físicos o virtuales.

## Slide 9: Router de Borde de Área (ABR) Router de margen de Sist. Autonomo (ASBR) Router Vecino Routers adyacentes (DR y BDR) Router interno (IR) Tipos de Router

## Slide 10: Configuración
Habilitar OSPF en el Router :
  router ospf x
Asignación de Área :
  network
Asignacion de ID de Router :
  router-id x.x.x.x

## Slide 11
¡Gracias!